Znak postępowania: 2021/BZP 00197176/01

Załącznik nr 6 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE LAMP LED

(PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

Zamawiający:

Gmina Kije

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

tel.: (0-41) 35 680 09

fax: (0-41) 35 680 09 w. 11

adres strony internetowej: www.kije.pl

e-mail: urzad@kije.pl

NIP 662-17-36-367

REGON 291010085

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /KIJE/skrytka

Skrytka ESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dane dotyczące wykonawcy (nazwa, adres, NIP, KRS*, REGON)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego lampy LED będą spełniały następujące parametry techniczne:

| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | WARTOŚĆ PARAMETRU OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| moc | 56W-60W |  |
| wydajność LED | 120 lm/W, |  |
| oprawa | oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65 |  |
| napięcie zasilania | 84-264 VAC/24 VDC |  |
| strumień świetlny | ~6000-7000 lm |  |
| temperatura pracy | od -35˚C do 40˚C |  |
| żywotność | min. 60.000h |  |
| barwa światła | biała (4000K-6500K) |  |

________________________________________

(data i podpis wykonawcy)