Znak postępowania: 2021/BZP 00278415/01

Załącznik nr 6 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE LAMP LED

(PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

Zamawiający:

Gmina Kije

ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

tel.: (0-41) 35 680 09

fax: (0-41) 35 680 09 w. 11

adres strony internetowej: www.kije.pl

e-mail: urzad@kije.pl

NIP 662-17-36-367

REGON 291010085

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /KIJE/skrytka

Skrytka ESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dane dotyczące wykonawcy (nazwa, adres, NIP, KRS*, REGON)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego lampy LED i lampy hybrydowe będą spełniały następujące parametry techniczne:

| LAMPY LED |
| --- |
| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | WARTOŚĆ PARAMETRU OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ |
| moc | 56W-60W |  |
| wydajność LED | 120 lm/W |  |
| oprawa | oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65 |  |
| napięcie zasilania | 84-264 VAC/24 VDC |  |
| strumień świetlny | 6000-7000 lm |  |
| temperatura pracy | od -35˚C do 40˚C |  |
| żywotność | min. 60.000h |  |
| barwa światła | biała (4000K-6500K) |  |

| LAMPY HYBRYDOWE |
| --- |
| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | WARTOŚĆ PARAMETRU OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ |
| Słup oświetleniowy |
| wysokość konstrukcji nad gruntem | od 8,0 do 8,5 m |  |
| wysokość zawieszenia oprawy | 6,0 m |  |
| wysięgnik jednoramienny o długości | od 0,8 do 1,5 m |  |
| zabezpieczenie obudowy wg. normy EN 60529 | min. IP3X |  |
| zabezpieczenie przed uderzeniem wg. normy EN 50102 | min. IK 08 |  |
| Oprawa oświetleniowa LED |
| moc | 56W-60W |  |
| wydajność LED | 120 lm/W |  |
| oprawa | oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65 |  |
| napięcie zasilania | 84-264 VAC/24 VDC |  |
| strumień świetlny | 6000-7000 lm |  |
| temperatura pracy | od -35˚C do 40˚C |  |
| żywotność | min. 60.000h |  |
| barwa światła | biała (4000K-6500K) |  |
| panel fotowoltaiczny – 2 szt. do każdej lampy Każdy panel z osobna: |
| moc | min. 200W |  |
| wydajność panelu | min. 15% |  |
| żywotność panelu | min. 12 lat |  |
| turbina wiatrowa |
| moc max | 450 W |  |
| napięcie znamionowe | 24V |  |
| rodzaj napędu | Bezpośredni |  |
| prędkość startowa wiatru | min. 2 m/s |  |
| ilość łopat | min. 3szt. |  |
| akumulator żelowy – montowany w ziemi w skrzyni nierdzewnej (2szt. do każdej lampy) Każdy akumulator z osobna: |
| napięcie znamionowe | 24V |  |
| Pojemność | 150-200 Ah |  |
| Zastosowanie | praca cykliczna |  |
| żywotność akumulatora | min. 10 lat |  |
| zasilacz do oprawy LED wraz z regulatorem |
| nominalne napięcie systemu | 12 V / 24 V |  |
| Zakres napięcia wejściowego akumulatora | 8V～32V |  |
| Max. napięcie obwodu otwartego PV | 100V |  |
| Zakres temperatury LCD | -20˚C～+70˚C |  |
| Środowisko pracy, Zakres temperatury | -25˚C～+45˚C |  |
| Obudowa | IP |  |

________________________________________

(data i podpis wykonawcy)